## Slide 1
인공지능 프로그래밍 교육

## Slide 2
데이터
수집
라즈베리파이 카메라 모듈 사용을 위한 환경설정을 진행해봅시다.
라즈베리파이 카메라를 사용해 이미지 데이터를 수집하는 방법을 배워봅시다.
학습목표
수집한 이미지를 가상머신을 이용해 업로드 해봅시다.

## Slide 3
라즈베리파이 카메라 모듈 환경설정
데이터 수집

## Slide 4
1. 라즈베리파이와 카메라를 케이블을 사용해 연결해주세요.
라즈베리파이의 카메라 연결 단자에
카메라 케이블을 연결해주세요
흰색 면
파란색 면
라즈베리파이 카메라 모듈 사용을 위해 꼭 필요한 과정입니다.
아래 과정을 진행해주세요.
※ 라즈베리파이 전원을 끄고 카메라를 연결해 주세요.
라즈베리파이
카메라
설정하기
<라즈베리파이 카메라 모듈>
파란색 면

## Slide 5
2. 터미널 창을 열고 아래 명령어를 입력해주세요.
pi@raspberrypi: ~ $ sudo raspi-config
[5] Interfacing Options를 눌러주세요
3. 명령어를 입력하면 아래와 같은 화면을 얻을 수 있습니다.
기본적으로 키보드의 화살표와 Enter키로 조작이 가능합니다.

## Slide 6
4. P1 Camera로 커서를 이동한 뒤 Enter키를 눌러주세요.
[P1] Camera를 눌러주세요

## Slide 7
5. 커서를 Yes로 이동한 뒤 Enter키를 눌러주세요.
“Yes” 를 눌러주세요.

## Slide 8
6. 커서를 Ok로 이동한 뒤 Enter키를 눌러주세요.
“Ok” 를 눌러주세요.

## Slide 9
pi@raspberrypi: ~ $ vcgencmd get_camera
supported = 1 detected = 1
위의 결과처럼 두 값 모두 1이 출력되었다면 올바르게 설정된 것입니다.
supported:
camera interface가 enable 되었으면 1, 아니면 0 출력
detected:
카메라가 라즈베리파이에 연결 되었으면 1, 아니면 0 출력
8. 명령어를 통해 카메라 설정, 카메라 연결이 올바르게 되었는지 확인해주세요.
pi@raspberrypi: ~ $ sudo reboot
7. 모든 설정을 완료한 뒤 esc 키를 눌러 터미널창으로 돌아가 주세요.ㅋㅋㅋ터미널 창에 아래 명령어를 입력하고 라즈베리파이를 재시동 해주세요.

## Slide 10
이미지 데이터 수집
데이터 수집

## Slide 11
1. 메인 지지대에 주어진 교재를 맞춰 놓고 이미지가 있는 페이지를 펼쳐주세요.
라즈베리파이 카메라를 사용해 이미지 데이터를 수집해보도록 하겠습니다.
데이터 수집 준비

## Slide 12
라즈베리파이 카메라를 사용해 이미지 데이터를 수집해보도록 하겠습니다.
raspistill 명령어를 통해 사진 촬영이 가능합니다.
촬영은 5초 뒤에 시작됩니다.
2. 터미널 창을 열고 아래 명령어를 입력해주세요
pi@raspberrypi: ~ $ raspistill -o sample.jpg
raspistill 명령어는 다음과 같은 원리로 사용할 수 있습니다.
raspistill -o <이미지 이름>
※ 이름을 바꾸지 않고 계속해서 사진 촬영을 진행하면,
새로운 사진 파일을 생성하지 않고 동일 이름으로 덮어쓰는
작업만 이루어지므로 주의하셔야 합니다.
라즈베리파이를
이용한 사진 촬영

## Slide 13
3. 직접 찍은 sample.jpg 이미지가 /home/pi 폴더에 저장된 것을 확인할 수 있습니다.
※ 촬영한 사진이 반전되어 있다면
다음 명령어를 통해 다시 촬영해주세요.
pi@raspberrypi: ~ $ raspistill -vf -o sample.jpg
pi@raspberrypi: ~ $ raspistill -hf -o sample.jpg
상하반전
좌우반전

## Slide 14
4. 여러번 사진을 촬영해 보며 책이 잘리지 않고 모두 화면에 담기도록 카메라의 위치를 조정해주세요.

## Slide 15
5. 카메라 위치 조정 후 책의 페이지를 넘기며 모든 페이지의 이미지 데이터를 수집해주세요.
※ 이름을 바꾸지 않고 계속해서 사진 촬영을 진행하면, 새로운 사진 파일을 생성하지 않고 동일 이름으로 덮어쓰는 작업만 이루어지므로 주의하셔야 합니다. 페이지마다 다른 이름으로 사진을 촬영해주세요.
💡 8번째 이미지는 월리 얼굴이 가려져 있으므로
제외하고 촬영해주세요!

## Slide 16
이미지 데이터 업로드
데이터 수집

## Slide 17
1. 수집한 데이터를 작업환경에 업로드 하기 위해서
2장에서 만들었던 애저 랩(https://labs.azure.com/) 가상머신 주피터 노트북에 접속합니다.
**접속 방법은 2장 2절 ‘애저 랩’을 참고해주세요.

## Slide 18
2. 주피터 노트북에서 data 폴더 안에 train_imgs, test_imgs, valid_imgs 폴더가 존재하는지 확인합니다.

## Slide 19
3. train_imgs에는 1~10번째 이미지를, test_imgs에는 11, 12번째 이미지를 넣어줍니다.
*8번 이미지 제외
train_imgs
test_imgs
11
12
01
02
03
04
05
06
07
09
10
이미지는 오른쪽 상단의 버튼을 통해 업로드합니다.